## Slide 1: פיתוח סימולטור לבקרת עמדת תצפית ניידת כנגד הפרעות קרקע 20-2-1-2206
מקום ביצוע הפרויקט: אוניברסיטת תל אביב.
סטודנט: - אוהד פורמן 301658852
שם המנחה: ד"ר גבריאל דוידוב.

## Slide 2
הקדמה

## Slide 3: מטרת הפרויקט
סימולטור של מערכת מכאנית ניידת כנגד הפרעות מהירות ותאוצה
סימולטור איכותי המבוסס על סימולציה מדויקת של המערכת המכאנית, מאפשר לחזות התנהגות מערכת מכאנית בתנאי שטח.
תחזית מהימנה של ביצועי מערכת בתנאי שטח מאפשרת חסכון של משאבים בניסויי שטח
סימולטור איכותי מאפשר בדיקת התכנות לביצועי מערכת מכאנית אמיתיים נדרשים, בכך ניתן לייעץ למהנדסי המכונות הצעות לייעול על מנת להגיע למטרות הביצועים
מוטיבציה
מהות הפרויקט
תכנון תיאורטי ויישום ב SIMULINK של סימולציה אי-לינארית על בסיס תמסורות מדודות מהשטח של מערכת מכאנית אמיתית ופרמטרים מכאניים של המערכת
תכנון בקרה של המערכת המכאנית על פי דרישות יציבות
כיוונון הסימולציה והבקרה, על בסיס מדידות הפרעה על המערכת האמיתית ודרישות טיב ייצוב
שעבוד מערכת נשק לאופטיקה ע''י בקר מיקום ומשתני מצב
Notes: נושאי ההנדסה שקשורים לפרויקט
תאכלס הפרויקט

## Slide 4
זכויות יוצרים תמונות הבלוקים – ד''ר גבריאל דוידוב מתוך "קטלוג פרמטרים"
המטרה - סימולטור

## Slide 5
Plant – pod system
Plant – gun system
tachometer
Controllers – pod system
Controllers – gun system
+ nonlinear
+ nonlinear
Feedforward – ground disturbances
Feedforward – set point
Controller – position
Feedforward – friction
Input command(current[A])
gyroscope
gyroscope
Input command(current[A])
tachometer
ground disturbances
Acceleration disturbances
ground disturbances
Acceleration disturbances
Feedforward – ground disturbances
Feedforward – friction
Feedforward – set point
דיאגרמת בלוקים
Notes: הם עוד לא יודעים כלום כביכול – להסביר באופן כללי חיכוך אי איזון וטכניקות הפיצוי לקדימה. להסביר שהבקרה נסגרת על שני אופנים שונים כלומר יש ניתוק בבלוקים המתקבלים פה

## Slide 6: מבנה המצגת
הצגת דרישות המערכת
שלבי בניית סימולטור
סיכום שלבי בניית הסימולטור
תוצרים
סיכום
מסקנות
הצעות להמשך

## Slide 7
הצגת דרישות המערכת

## Slide 8: דרישות המערכת
דרישות הפרויקט
דרישות סימולציית המערכת המכנית:
שחזור מדויק ככל הניתן של PLANTS המדידות (קביעת הגעה למטרה על בסיס משוב ממנחה הפרויקט)
דרישות טיב ייצוב בכניסת הפרעות ועקיבה:
STANDART DEVIATION>0.5mrad של תפוקת זווית הנשק/תצפית בהכנסת הפרעות מהירות ותאוצה
תוצר הפרויקט/מטרה
סימולציה של עמדה ניידת של נשק ותצפית, לא מאוישת/תומכת מפעיל. משחזרת המערכת האמיתית בצורה מהימנה, עומדת בתנאי הבקרה וטיב ייצוב נגד הפרעות מהירות ותאוצה. עבור המערכת המאופיינת ע''י המדידות והפרמטרים שהתקבלו
PM > 40
GM>7
Open loop Gain at 1[Hz] > 20 dB
Bandwidth > 5[Hz]gun/ 20[Hz]pod
Ramp ss error = 0
Overshoot (step 0.05[rad/sec] 1[rad/sec]( < 27%
Resonance decrease by a factor of 11
דרישות יציבות - בקרה:
Notes: התוצר הסופי באופן מדויק יותר מהכותרת פרויקט
תמצות הדרישות לפי תתי נושאים
אופן מימוש נמחק ויתואר במלואו בבלוקים

## Slide 9
שלבי בניית הסימולטור

## Slide 10
Kv
Kk
JM
JL
שלבי בניית הסימולטור – מודל מולקולה (דינמיקת ניוטון)
משוואות דינמיקה של סיבוב, קשיחות וריסון
פירוק העומס – רזוננסים, שרשור טורי
פירוק  תמסורת פלאנט
פירוק המערכת המורכבת ליחידות אינרציה
פירוק יחידה למניע מונע
M2
M1
Kv, Kk
Kv, Kk
...
Notes: הסבר מילולי על פירוק העומס לשחזור הרזוננסים, דרגות חופש בתדר אופייני מביאות לרזוננס – להסביר בידיים, אנימציה לא יוצאת ברורה

## Slide 11
2. Serial connection for full axis of the system in Elevation and Traverse
בלוק – אבן בסיס
מודלי SIMULINK לעומת PLANTS ממדידות
שלבי בניית הסימולטור– סימולציות המערכת המכאנית עבור נשק
בודה-תמסורת ציר צידוד אופן כוח
בודה-תמסורת ציר צידוד אופן ייצוב
בודה-תמסורת ציר הגבהה אופן כוח
בודה-תמסורת ציר הגבהה אופן ייצוב
בלוק ראשון – מציאת פרמטרי קשיחות וריסון מתמסורת תיאורטית וכלי מטלב מתאימים
שרשור אבני בסיס – לפי דרגות חופש בציר ורזוננסים
החזרת טורק "אחורה"
יציאה – לפי מיקום חיישן, פונקציונליות החיישן
  ג'יירו-ביחס לכדור הארץ, טכו – ביחס לרכיב קודם. אופן כוח וייצוב- לפי אופי החיישן בהפרעות

## Slide 12
שלבי בניית הסימולטור– סימולציות המערכת המכאנית עבור אופטיקה
*בוצע בפועל לאחר סיום בניית מערכת הנשק
שרשור מקביל לנשק

## Slide 13
שלבי בניית הסימולטור – בקרה (דוגמה-ציר צידוד אופן ייצוב נשק)
דרישות
PM > 40
GM>7
Open loop Gain at 1[Hz] > 20 dB
Bandwidth > 5[Hz] , 20[Hz] for optics
Ramp ss error = 0
Overshoot (step 0.05[rad/sec] 1[rad/sec] < 27%
Resonance decrease by a factor of 11
Notches
PI , gain and lead - lag
Notes: תוצאות הבקרה עבור ציר צידוד אופן ייצוב בלבד

## Slide 14
שלבים בבניית הסימולטור – אי-לינאריות
מידול אי איזון
מידול חיכוך קולומבי (עבודה קודמת)
)

## Slide 15
שלבי בניית הסימולטור- טכניקות FEEDFORWARD
כלים להתמודדות עם האפקטים האי – לינאריים במערכת המכאנית, ההפרעות ושינויים בפקודות השליטה
פיתוח תיאורטי של תמסורות דינאמיקה הפוכה לגורם אותו נרצה לבטל, מחייב ידיעה מוקדמת על התנהגות השגיאה
פקודת זרם מתנגדת לשגיאה הנגרמת כתוצאה משינוי זרם כניסה, חיכוך, והפרעת מהירות

## Slide 16
שלבי בניית הסימולטור- שעבוד
שעבוד מערכת הנשק אל מערכת האופטיקה באמצעות בקר מיקום
זווית האופטיקה משתנה מצב המוזן כפקודה אל הנשק
הדינאמיקה של אמצעי האופטיקה מאפשר ייצוב טוב יותר, מזאת ומאופן הפעלת המערכת הנשק מבצע עקיבה אחרי משתנה המצב- זווית האופטיקה. מהירות נשק/אופטיקה.
שימוש בPID ואינטגרטור לקבלת שגיאה 0 עבור ריצה
Gun PC
Closed loop
Pod PC
Closed loop
Position control
Input command (current[A])

## Slide 17
סיכום שלבי בניית הסימולטור

## Slide 18
סיכום שלבי בניית הסימולטור – בלוקי אופן מימוש
Transfer functions measurements
Electro-Mechanical parameters design list
Disturbances measurements
MATLAB sisotool
Theoretical models
molecule
SIMULINK
linear molecules models (Plants)
X6
Theoretical model
Non-linear effects
Theoretical models
control elements
SIMULINK
PC nonlinear models
X6
And feedforwards elements
MATLAB
Control system package PID tuner package
SIMULINK model – Gun Elevation
SIMULINK model – Gun Traverse
SIMULINK model – Pod Elevation
SIMULINK model – Pod Traverse
Theoretical models
Position control
MATLAB
Control system package PID tuner package
MATLAB
Control system package PID tuner package
SIMULINK
Position control
Traverse
-
Traverse
slaved
SIMULINK
Position control
-
Elevation
slaved
SIMULINK
Control panel
Disturbances measurements
SIMULINK
Linear
control models
X6
Theoretical FEEDFORWARD
SIMULINK
Theoretical models
MATLAB
Real system measurements
and electro-mechanical parameters
Notes: דיאגרמה עם פירוט

## Slide 19
סיכום שלבי בניית הסימולטור – מבט כולל
© זכויות יוצרים – ד''ר גבריאל דוידוב מתוך מצגת קורס "בקרה 2 "
© זכויות יוצרים – ד''ר גבריאל דוידוב מתוך קטלוג פרמטרים

## Slide 20
תוצרים

## Slide 21
תוצר סימולטור SIMULINK עבור ציר הגבהה
תוצרים – סימולטור ציר הגבהה
לוח בקרה לשליטה
Time domain input

## Slide 22
תוצרים - טיב ייצוב
ציר צידוד
ציר הגבהה
הפרעת ירי
זווית אופטיקה
זווית נשק
הפרעת קרקע
כניסות של הפרעות קרקע וירי
סימולציה אי-לינארית
שעבוד

## Slide 23
תוצרים - טיב ייצוב
ציר | Gun angle RMS [rad] | Pod angle RMS [rad](pod1/pod2)
הגבהה | 4.087e-04, 4.987e-04 | 4.750e-04/4.810e-04
צידוד | 5.927e-05 | 9.868e-06/ 1.050e-05
דרישה לעמידה בפחות מ 0.5[mrad] מתקיים/לא מתקיים
דרישה לעמידה בתנאי בפרקי זמן בין יריות
הפרעות ירי, הפרעות קרקע, יישום שעבוד וטכניקות FEEDFORWARD – התרחיש המלא
Notes: להסביר במלל שהתוצאות השתפרו ביחד עם הטכניקות והשעבוד ולמה

## Slide 24
דרישה | אופטיקה אופן ייצוב צידוד | אופטיקה אופן ייצוב הגבהה | נשק אופן כוח צידוד | נשק אופן ייצוב צידוד | נשק אופן כוח הגבהה | נשק אופן ייצוב הגבהה | פרמטר/מערכת
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שגיאת מצב מתמיד לריצה
>7 | 8.11/-40.7 | 33.7 | inf | 18.9 | inf | 11.6 | GM [dB]
>40 | 57.6 | 52.3 | 66.7 | 64.8 | 52.8 | 50.9 | PM [deg]
>5/20 | 23.4 | 21.3 | 5.04 | 8.95 | 5.19 | 7.12 | BANDPASS[Hz]
>20 | 41.9 | 47.8 | 21.4 | 21.7 | 20 | 22.1 | הגבר בתדר 1 הרץ [dB]
פי 1/11 | V | V | V | V | V | V | סינון עוצמת רזוננסים
תוצרים – דרישות בקרה/יציבות

## Slide 25
שלבי סיכום

## Slide 26
סיכום
התקבלו מדידות מערכת מכאנית קיימת ופרמטרי מערכת זו
נבנתה סימולציה לינארית עבור המערכת, 2 צירי תנועה, 2 אופני פעולה עבור כל ציר
נבנו בקרים תוך עמידה בדרישות יציבות עבור הסימולציות הלינאריות
מודלו אפקטים אי-לינאריים ונוספו לסימולציה לקבלת סימולציה אי-לינארית
נבחנה הסימולציה עם כניסות של הפרעות מהירות ותאוצה, וכוילה לעמידה בדרישות טיב ייצוב
נבנו אלמנטים בטכניקת feedforward להתמודדות עם אי-לינאריות, הפרעות קרקע, ושגיאה כתוצאה מפקודה
נבנתה סימולציה של אלמנט תצפית לפי השלבים לעיל
מערכת הנשק שועבדה לתצפית באמצעות בקר מיקום
המערכת המשועבדת כוילה על מנת לעמוד בתנאי טיב ייצוב
נבנה לוח בקרה לשליטה נוחה בסימולטור

## Slide 27
סיכום-סרטון הרצה

## Slide 28
מסקנות
ניתן לבנות סימולציה למערכות מורכבות באמצעות שיטת המולקולה (משוואות ניוטון)
המידול האי-לינארי מאפשר הגעה לסימולציה אי-לינארית מהימנה עבור מערכת מכאנית אמיתית ובכך לחזות תוצאות אמת
טכניקות feedforward עבור חיכוך, הפרעות קרקע ושגיאת פקודה משפרות ביצועים במונחי טיב ייצוב
דינמיקת מערכת האופטיקה בעלת יתרון בטיב הייצוב, בלוקי האינרציה פחות מפוזרים מסביב למרכז המסה הכולל, עקיבה של הנשק אחר האופטיקה מאפשרת הסתמכות על ייצוב טוב יותר המתבצע על האופטיקה
נרכש ידע רלוונטי לעבודת מהנדס הבקרה בתעשייה, אשר לא ניתן לרכוש ללא ניסיון מעשי

## Slide 29
הצעות להמשך
שיפור סימולציית האופטיקה
שיפור תגובות למדרגה
מחקר נוסף לגבי אופן פעולת כוחות החיכוך
שיפור תוצאות הסימולטור ע''י מדידות נוספות
פיתוח GUI המאפשר עדכון יעיל של מדידות ופרמטרי מערכות אחרות עם מכאניקה דומה

## Slide 30
שאלות?

## Slide 31: גרפי מגירה

## Slide 32
אות הפרעה | אי-לינאריות | Feedforward method | Gun angle RMS [rad] | Pod angle RMS [rad]
קרקע |  |  | 2.392e-04 | 3.723e-05
קרקע | חיכוך |  | 1.093e-03 | 1.475e-04
קרקע | חיכוך | Ground disturbances | 2.257e-04 | 4.814e-05
קרקע | חיכוך | friction | 9.322e-04 | 5.135e-05
קרקע | חיכוך | Ground disturbances+ friction | 1.160e-04 | 1.486e-05
אות הפרעה | אי-לינאריות | Feedforward method | Gun angle RMS [rad] | Pod angle RMS [rad]
קרקע |  |  | 8.886e-06 | 1.977e-0.6
קרקע | חיכוך |  | 9.100e-05 | 1.094e-05
קרקע | חיכוך | Ground disturbances | 2.166e-05 | 8.060e-06
קרקע | חיכוך | friction | 8.718e-05 | 8.488e-06
קרקע | חיכוך | Ground disturbances+ friction | 2.055e-05 | 8.173e-06
תוצרים - טיב ייצוב
ציר צידוד – הפרעות קרקע
ציר הגבהה – הפרעות קרקע
דרישה לעמידה בפחות מ 0.5[mrad] מתקיים/לא מתקיים

## Slide 33
אות הפרעה/ציר | Gun angle RMS [rad] | Pod angle RMS [rad](pod1/pod2)
ירי/הגבהה | 4.221e-04, 4.907e-04 | 3.987e-07/ 7.706e-07
ירי/צידוד | 7.701e-05 | 2.675e-06/ 1.804e-06
דרישה לעמידה בפחות מ 0.5[mrad] מתקיים/לא מתקיים
דרישה לעמידה בתנאי בפרקי זמן בין יריות
הפרעות ירי
תוצרים - טיב ייצוב
ציר | Gun angle RMS [rad] | Pod angle RMS [rad](pod1/pod2)
הגבהה | 4.087e-04, 4.987e-04 | 4.750e-04/4.810e-04
צידוד | 5.927e-05 | 9.868e-06/ 1.050e-05
דרישה לעמידה בפחות מ 0.5[mrad] מתקיים/לא מתקיים
דרישה לעמידה בתנאי בפרקי זמן בין יריות
הפרעות ירי, הפרעות קרקע, יישום שעבוד וטכניקות FEEDFORWARD – התרחיש המלא